## Slide 1
家安 housafe · 世界模型训练验证
TRAINING VALIDATION
PROOF OF ARCHITECTURE
世界模型 — 小样本即能用
仅需 7 人采集数据即可建立高精度人体状态模型，单用户冷启动 < 14 天
毫米波点云 稀疏 10-50 点/帧
→
Encoder PointNet++ + TCN
→
隐状态 S_t 256-d 向量
→
Predictor Causal TF 预测 Ŝ_{t+1}
→
预测偏差 Ŝ ≠ S → 异常
H1
可编码
≥ 85%
线性分类 12 动作准确率
点云稀疏≠信息不够 ——雷达能"看懂" 人在干什么
H2
连续性
≥ 0.85
过渡帧 余弦相似度
"站→坐"是连续渐变 隐空间像物理空间 一样平滑
H3
可预测
30%+
预测精度 vs"不变"基线
系统能预测老人 下一步状态——预测 错了才知道出事了
H4
异常检测
≥ 0.90
跌倒 vs 正常 AUC
从未见过跌倒 但能发现"这不像 正常行为"
★ 最终判决假设
只在正常动作上训练，从未见过跌倒——但跌倒发生时，Predictor 预测误差显著高于正常（t-test p < 0.01，effect size > 2×）。这证明了"预测偏差 = 异常"机制成立。规则引擎靠"写死跌倒长什么样"来检测，世界模型靠"发现不对劲"——后者能捕获规则没写过的危险模式。
数据效率对比
家安世界模型 vs 典型大模型
维度
家安
典型大模型
训练样本
44 万帧
百万～亿级
被试数
7 人
千～万人
冷启动
< 14 天
不可用
模型大小
< 30MB
GB 级
推理硬件
CPU < 100ms
GPU 集群
增量学习
自监督，每天变准
需重新训练
个人基线
14 天建立
不支持
毫米波点云维度极低（10–50 点/帧 vs 视觉的数万像素），信息密度反而更高——每帧已经是物理空间的稀疏摘要。加上自监督对比学习，每个正常帧都是免费标签。 不是"数据少所以模型弱"，是"数据结构简单所以不需要大数据"。
世界模型路线成立。"预测偏差 = 异常"机制在公开数据集上验证通过——系统从正常行为中学出"什么是正常"，识别未见过的危险。Encoder + Predictor < 30MB，ONNX 导出，CPU 推理 < 100ms——实时运行在云端，无需 GPU。
数据集：mmWave-3DPCHM-1.0（TI IWR1443-ISK + Vayyar vBlu，实验室环境）· 留一法 7 折交叉验证取均值 · 以上精度为学术验证结果，非产品实测